Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда

Достаточный уровень

1. В цистерне, наполненной нефтью, на глубине 4 м поставлен кран. 
Определите давление на кран.
2. Куда бы вы перелили сок из литровой банки, чтобы его давление на дно сосуда стало больше: в трехлитровую кастрюлю, или в полтаралитровую пластиковую  бутылку?
3. Плоскодонная баржа получила пробоину в днище площадью 0,02 м2. С какой силой надо прижимать пластырь, которым заделывают пробоину, чтобы выдержать напор воды на глубине 2 м?

4. а) Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? 
   б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?
    5. Почему пловец, нырнувший на большую глубину, испытывает боль в ушах?

Средний уровень

1. Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 50 см?
2. Сосуды имеют одинаковые площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

3. Определите силу давления нефти на пробку площадью 10 см2 в дне цистерны, 
если высота уровня нефти 1,5 м.

4. В два одинаковые сосуда, наполненные водой до одного и того же уровня, опускают на нитях алюминиевый и свинцовый грузики равной массы так, что они не касаются дна. 
Сравните давление на дно этих сосудов?

5. Определите высоту водонапорной башни, если манометр, установленный у основания показывает давление, равное 50 кПа?

Высокий уровень

1. Вычислите давление нефти на дно бака, если уровень ее находится в 9,5 м от дна. Определите также общую силу давления на дно, площадь которого 290м2.

2. Брусок размером 0,5х0,4х0,1 м находится в баке с водой на глубине 0,6 м. Вычислите с какой силой вода давит на нижнюю грань бруска.

3. Определите силу давления керосина на квадратную пробку площадью поперечного сечения 16 см2, если расстояние от пробки до уровня керосина в сосуде равно 40 см.

4. В сосуде находится один над другим три слоя не-смешивающихся жидкостей: воды, масла и ртути. Высота каждого слоя 5 см. Сделайте пояснительный рисунок и укажите на нем порядок расположения слоев. Определите давление жидкостей на дно сосуда и на глубине 7,5 см.

5. В цилиндрический сосуд налиты ртуть и вода в равных по массе количествах. Общая высота двух слоев жидкости равна 29,2 см. Вычислите давление на дно этого сосуда.

Вариант2

1. а) Два сосуда одинаковой формы и размеров установлены так, как показано на рисунке. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

5. а) Сосуды имеют одинаковые формы и размеры и расположены так, как показано на рисунке. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

2. а) Два сосуда различной формы имеют равные площади основания. В сосуды налиты одинаковые объемы воды. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов?

6. а) Что вы можете сказать о величине давления и силах давления на дно сосуда во всех отсеках?

4. Изменится ли давление воды на дно ведра, если в воду опустить мяч?

5. Водолаз в жестком скафандре может погружаться на глубину 250 м. Определите давление воды в море на этой глубине.

6. Давление, развиваемое насосом водонапорной башни, равно 500 кПа. На какую высоту сможет поднимать воду такой насос?

5. На рисунке представлен график зависимости давления внутри жидкости от глубины (глубина отсчитывается от поверхности жидкости). Определите, для какой жидкости построен этот график.

6 Кубик с длиной ребра 10 см погружен в воду так, что его нижняя грань находится в воде на глубине 25 см. С какой силой вода давит на нижнюю грань? На боковую грань?

7 Ширина шлюза 10 м. Шлюз заполнен водой на глубину 10 м. 
С какой силой давит вода на ворота шлюза?