ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Средний уровень

1.Длина меньшего плеча рычага 5 см, большего — 30 см. На меньшее плечо действует сила 12 Н. Какую силу надо приложить к большему плечу, чтобы уравновесить рычаг? 
(Сделайте рисунок).

Дано:

l1=5 см

l2=30 см
F1=12 Н

F2=?

Решение:

2. При помощи подвижного блока рабочий поднимает на высоту 4м груз весом 600Н. С какой силой он тянет веревку? Какой длины конец веревки он при этом вытянет?
(Сделайте рисунок).

Дано:

h=4 м
P=600 Н

F, l=?

Решение:

3. 7. На меньшее плечо рычага действует сила 300 Н, на большее — 20 Н. Длина меньшего плеча 5 см. Определите длину большего плеча. (Сделайте рисунок).

Дано:

F1=300 Н

F2=20 Н

l1=5 см

l2=?

Решение:

4. Какой наибольший груз может поднять мальчик, масса которого 50 кг, 
пользуясь одним неподвижным и одним подвижным блоком?
(Сделайте рисунок).

Дано:

m1=50 кг

m2=?

Решение:

5. На концах рычага действуют силы 40 Н и 240 Н, расстояние от точки опоры до меньшей силы 6 см. Определите длину рычага, если рычаг находится в равновесии.

Дано:

F1=40 Н

F2=240 Н

l1=6 см

l2=?

Решение:

6. Какой груз можно поднять с помощью подвижного блока, вес которого 20 Н, прилагая к свободному концу веревки усилие 210 Н, если не учитывать трение?

Дано:

F =210H
P1=20 Н

m=?

Решение:

7. Почему дверную ручку прикрепляют не к середине двери, а у её края?

8. Почему при разрезаний ножницами металлической проволоки ее приходится помещать ближе к винту ножниц?

Достаточный уровень

| 1. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии? Задачу решить графически. | 2. С какой силой надо тянуть за кольцо А, чтобы поднять груз, вес которого 250 Н? |
| --- | --- |
| 3. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии? Задачу решите графически. | 4. Определите вес груза, поднимаемого при помощи системы блоков, если к свободному концу веревки приложена сила F=300Н. |

Высокий уровень

1. а) На концах рычага действуют силы 2 Н и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка опоры, если рычаг в равновесии?

б) Вычислите работу, производимую рабочим при подъеме груза на высоту 12 м при помощи подвижного блока, если рабочий прилагает к веревке блока силу 0,25 кН.

2. а) Балка массой 1200 кг и длиной 3 м лежит на опорах, равноудаленных от ее концов. Расстояние между опорами 2 м. Какую силу, перпендикулярную балке и направленную вертикально вверх, нужно приложить, чтобы приподнять балку за один из ее краев? б) С помощью подвижного блока поднимают в течение 0,5 мин ящик с кирпичами на высоту 12 м, действуя силой 320 Н. Как велика мощность, развиваемая при подъеме ящика?

3. а) Вычислите работу, совершаемую при подъеме тяжелого ящика на высоту 12 см посредством рычага с отношением плеч 10:1, если сила, действующая на длинное плечо, равна 150 Н.

б) При помощи подвижного блока поднимают груз, прилагая силу 100 Н. Определите силу трения, если вес блока равен 20 Н, а вес груза 165 Н.

4. а) Стержень, на одном конце которого подвешен груз весом 120 Н, находится в равновесии в горизонтальном положении, если его подпереть на расстоянии 1/5 длины стержня от груза. Чему равен вес стержня?

б) Поднимая на 5 м при помощи неподвижного блока ведро с песком весом 200 Н, производят работу 1200 Дж. Определите: а) силу трения; б) вес ведра, емкость которого 12 л.

5. а) При помощи рычага приподняли немного дверь весом 0,84 кН, действуя на длинное плечо силой 30 Н. При этом была совершена механическая работа 26 Дж. На какую высоту была приподнята дверь и как велико расстояние, на которое переместился конец длинного плеча рычага?

б) Какой груз мог бы удержать человек, весом 70 Н, если бы он воспользовался системой из двух подвижных и двух неподвижных блоков? Трение в блоках не учитывать.

6. а) Пользуясь рычагом, подняли груз на высоту 8 см. При этом силой, действующей на большее плечо, была выполнена работа 184 Дж. Определите вес поднятого груза. Определите силу, действующую на большее плечо, если точка приложения этой силы опустилась на 2 м.

б) Пользуясь системой подвижных и неподвижных блоков, необходимо поднять груз весом 600 Н. Из скольких подвижных и неподвижных блоков должна состоять система, чтобы этот груз мог поднять один человек, прикладывая силу в 65 Н?